## Slide 1: 嵌入式应用系统设计 embedded application system design
主讲教师：黄建伟
内工大研究生专业选修课

## Slide 2: 第三章 Linux基础知识
Linux 快速入门
Linux 基础命令
Linux 的启动过程
Vim 使用 & Shell编程基础
Linux 文件I/O编程、进程间通信、多线程
Linux 串口、网络编程
Linux 嵌入式环境搭建

## Slide 3: Linux的启动过程
x86 PC 启动过程（重点讲）
Arm Linux 启动过程（了解一下）

## Slide 4: x86 PC 启动过程
其过程可以分为5个阶段:
BIOS加电自检
加载主引导加载程序（MBR）
加载次引导加载程序（GRUB）
Linux内核映像
init进程

## Slide 5: x86 PC 启动过程
BIOS 加电自检 ( Power On Self Test，POST )，内存地址为 0ffff:0000
将硬盘第一个扇区 (0头0道1扇区， 也就是Boot Sector)读入内存地址 0000:7c00 处。
检查 (WORD) 0000:7dfe 是否等于 0xaa55， 若不等于则转去尝试其他启动介质， 如果没有其他启动介质则显示"No ROM BASIC" 然后死机。
跳转到 0000:7c00 处执行 MBR 中的程序
MBR 首先将自己复制到 0000:0600 处， 然后继续执行。
在主分区表中搜索标志为活动的分区。 如果发现没有活动分区或有不止一个活动分区， 则停止。
将活动分区的第一个扇区读入内存地址0000:7c00 处。
检查 (WORD) 0000:7dfe 是否等于 0xaa55， 若不等于则显示 "Missing Operating System" 然后停止， 或尝试软盘启动。
跳转到0000:7c00 处继续执行特定系统的启动程序。
启动系统。
BIOS上电自检
加载主引导程序MBR
加载主次导程序GRUB
加载Linux内核映像
运行init进程
启动计算机
系统登录

## Slide 6: 搞清楚几件事
x86 CPU上电后 IP 寄存器默认值？
BIOS 怎么和CPU联系到一起？
磁盘的MBR存放了什么？
磁盘分区表放到了哪里？

## Slide 7: 80386的影子寄存器
在8086生产大约7年后，intel新一代32位的微处理器芯片80386开始问世。此时地址总线和数据总线都是32位，为了向下兼容，体系一脉传承，EIP为32为，而其CS、SS、DE、ES仍然设置为16位(程序员可见部分)，此时段寄存器存放的都是段选择子，段基址和限长等信息都存储在影子寄存器中(程序员不可见部分)

## Slide 8: x86 CPU 的复位
这时通过硬件逻辑将CS写死为0xF000，EIP写死为0x0000FFF0，CS的影子寄存器（存放段基址）写死为0xFFFF0000

## Slide 9: x86 CPU 的复位
CPU按照段基址:偏移的执行方式来执行指令，因此intel工程师在0xFFFF0000+0x0000FFF0的地址处存放了一条指令”jmp F000:E05B”，这条指令执行完后

## Slide 10: x86 CPU 的复位
IA32中实模式下跳转后，
  CS会被设置为0xF000，
  EIP被设置为0x0000E05B
而实模式下段基地址计算公式
  CS base address=CS segment selector * 16
  =0x000F0000(存放在影子寄存器中)，段基址:偏移=0x000F0000+0x0000E05B=0x000FE05B
这是和8086执行代码移一致的！

## Slide 11: x86 CPU 的复位
可以看到0xFFFFFFF0中的地址和0xFE05B的地址都映射到BIOS的地址空间中
所以开机启动后的第一条指令位于BIOS中，
首先执行BIOS代码，而不是操作系统的代码
现在的BIOS功能比较完全，在windows系统开机时，你是不是按过F1类似的键进入BIOS系统界面？

## Slide 12: 一些参考
《Linux内核设计的艺术》
《linux0.11内核完全注释》
https://chyyuu.gitbooks.io/（清华大学陈渝老师）

## Slide 13: 硬盘参数
当硬盘的容量还非常小的时候， 人们采用与软盘类似的结构生产硬盘。硬盘盘片的每一条磁道都具有相同的扇区数。 由此产生了所谓的3D参数 (Disk Geometry)以及相应的寻址方式。

## Slide 14: 硬盘参数
到目前为止，通常还是沿用这种 CHS (Cylinder/Head/Sector)来表示硬盘参数。
其中：磁头数(Heads) 表示硬盘总共有几个磁头，也就是有几面盘片， 最大为 256 (用 8 个二进制位存储)；柱面数(Cylinders) 表示硬盘每一面盘片上有几条磁道， 最大为 1024(用 10 个二进制位存储)；扇区数(Sectors per track) 表示每一条磁道上有几个扇区， 最大为63 (用 6 个二进制位存储)。每个扇区一般是 512个字节。

## Slide 15: INT 13
BIOS int 13H 调用是 BIOS 提供的磁盘基本输入输出中断调用， 它可以完成磁盘(包括硬盘和软盘)的复位、读写、校验、定位、诊断和格式化等功能，早期最大能访问 8G
Extended INT13H采用线性寻址方式存取硬盘，突破了8 G 的限制，并还加入了对可拆卸介质 (如活动硬盘) 的支持

## Slide 16: 引导扇区 Boot Sector
Boot Sector 也就是硬盘的第一个扇区
它由三部分组成：
MBR (Master Boot Record)
DPT (Disk Partition Table)
Boot Record ID

## Slide 17: 引导扇区 Boot Sector
MBR又称作主引导记录，占用 Boot Sector 的前 446 个字节 ( 0 to 0x1BD )，存放系统主引导程序 (它负责从活动分区中装载并运行系统引导程序)。
DPT 即主分区表占用 64 个字节 (0x1BE to 0x1FD)， 记录了磁盘的基本分区信息。 主分区表分为四个分区项， 每项 16 字节， 分别记录了每个主分区的信息(因此最多可以有四个主分区)
Boot Record ID 即引导区标记占用两个字节 (0x1FE and 0x1FF)， 对于合法引导区， 它等于 0xAA55， 这是判别引导区是否合法的标志

## Slide 18: Linux的引导过程
从硬盘引导时，由于硬盘是可分区的，因此引导过程比软盘复杂一些。BIOS 首先读取并运行硬盘主引导记录中的代码，这些代码首先检验主引导记录中的分区表，寻找到活动分区（即标志为可引导分区的分区），然后读取并运行活动分区之引导扇区中的代码。活动分区引导扇区的作用和软盘引导扇区的作用一样：从分区中读取内核映象并启动内核。和软盘引导不同的是，内核映象保存在硬盘分区文件系统中，而不象软盘那样保存在后续的连续扇区中。
因此，硬盘引导扇区中的代码还需要定位内核映象在文件系统中的位置，然后装载内核并启动内核

## Slide 19: Linux的引导过程
bootsect-loader在内和源码中对应的程序是 /arch/i386/boot/bootsect.s 。几个相关文件是：
/arch/i386/boot/bootsect.s
/include/linux/config.h
/include/asm/boot.h
/include/linux/autoconf.h

## Slide 20: Linux的引导过程
早期的Linux采用LILO等引导程序，现代都被GRUB代替
GRUB会根据/boot/grub.conf配置文件中所设置的信息，从/boot/所在的分区上读取Linux内核映像，然后把内核映像加载到内存中并把控制权交给Linux内核。Linux内核获得控制权后，将会继续引导系统。

## Slide 21: GRUB配置
GRUB的配置主要通过修改/boot/grub/目录下的grub.conf文件来完成，
用户可以通过vim打开该文件进行编辑：
default选项
timeout选项
splashimage选项
hiddenmenu选项
title选项
root （sdx,y）
kernel选项

## Slide 22: 系统初始化
Linux 内核装入之后，Linux 内核进行硬件和设备驱动程序的初始化，然后运行init,
init是 Linux 内核启动的第一个用户级进程，其进程标识号始终为 1
init在引导和关机过程中扮演重要角色。Linux 内核进行的初始化工作可大体描述如下：
内核映像首先会检测系统中的硬件设备，包括内存、CPU、硬盘等，对这些设备进行初始化并配置
内核映像是经过压缩的，接下来它要对自身进行解压，同时加载必要的设备驱动。
初始化与文件系统相关的虚拟设备，如LVM或者软件RAID等。
装载根文件系统（/），把根文件系统挂载到根目录下
完成引导后，Linux内核会在其进程空间内加载init程序，并把控制器交给init进程，由init进程继续完成接下来的系统引导工作

## Slide 23: init进程
初始化进程开始执行/sbin /init之后，系统内核就不再对程序进行直接控制了。之后系统内核的作用主要是给进程提供系统调用，以及提供异步中断事件的处理。
多任务机制已经建立起来，并开始处理多个用户的登录和fork( )创建的进程
一般，init进程要启动一些重要的后台守护进程。

## Slide 24: 运行级别
许多程序需要开机启动。它们在Windows叫做"服务"（service），在Linux就叫做"守护进程"（daemon）。
init进程的一大任务，就是去运行这些开机启动的程序。但是，不同的场合需要启动不同的程序，比如用作服务器时，需要启动Apache，用作桌面就不需要。Linux允许为不同的场合，分配不同的开机启动程序，这就叫做"运行级别"（runlevel）。也就是说，启动时根据"运行级别"，确定要运行哪些程序。

## Slide 25: 运行级别
Linux预置七种运行级别（0-6）。
一般来说，0是关机，1是单用户模式（也就是维护模式），6是重启。运行级别2-5，各个发行版不太一样，对于Debian来说，都是同样的多用户模式（也就是正常模式）

## Slide 26: 开机脚本
init进程首先读取文件 /etc/inittab，它是运行级别的设置文件
每个运行级别在/etc目录下面，都有一个对应的子目录，指定要加载的程序，通常叫做开机脚本
/etc/rc0.d /etc/rc1.d /etc/rc2.d /etc/rc3.d /etc/rc4.d /etc/rc5.d /etc/rc6.d
上面目录名中的"rc"，表示run command（运行程序），最后的d表示directory（目录）

## Slide 27: 开机脚本
/etc/rc2.d 目录中到底指定了哪些程序？
都是一些软连接，指向init.d
都有一些规律，
  字母S+两位数字+程序名，S表示Start
  字母S+两位数字+程序名，K表示Kill
  后面的两位数字表示处理顺序，数字越小越早处理

## Slide 28: 开机脚本

## Slide 29: init.d目录
七种预设的"运行级别"各自有一个目录，存放需要开机启动的程序。不难想到，如果多个"运行级别"需要启动同一个程序，那么这个程序的启动脚本，就会在每一个目录里都有一个拷贝。这样会造成管理上的困扰：如果要修改启动脚本，岂不是每个目录都要改一遍？
Linux的解决办法，就是七个 /etc/rcN.d 目录里列出的程序，都设为链接文件，指向另外一个目录 /etc/init.d ，真正的启动脚本都统一放在这个目录中。init进程逐一加载开机启动程序，其实就是运行这个目录里的启动脚本。

## Slide 30: init.d

## Slide 31: 用户登录
命令行登录
ssh登录
图形界面登录

## Slide 32: 用户登录
命令行登录：init进程调用getty程序（意为get teletype），让用户输入用户名和密码。输入完成后，再调用login程序，核对密码（Debian还会再多运行一个身份核对程序/etc/pam.d/login）。如果密码正确，就从文件 /etc/passwd 读取该用户指定的shell，然后启动这个shell
ssh登录：这时系统调用sshd程序（Debian还会再运行/etc/pam.d/ssh ），取代getty和login，然后启动shell
图形界面登录：init进程调用显示管理器，Gnome图形界面对应的显示管理器为gdm（GNOME Display Manager），然后用户输入用户名和密码。如果密码正确，就读取/etc/gdm3/Xsession，启动用户的会话

## Slide 33: 环境变量
命令行登录：首先读入 /etc/profile，这是对所有用户都有效的配置；然后依次寻找下面三个文件，这是针对当前用户的配置，完成环境变量配置
~/.bash_profile
~/.bash_login
~/.profile

## Slide 34: Systemd
Systemd 是 Linux 系统工具，用来启动守护进程，已成为大多数发行版的标准配置
历史上，Linux 的启动一直采用init进程
$ sudo /etc/init.d/apache2 start
$ service apache2 start
这种方法有两个缺点。
  启动时间长。init进程是串行启动，只有前一个进程启动完，才会启动下一个进程
  启动脚本复杂。init进程只是执行启动脚本，不管其他事情。脚本需要自己处理各种情况，这往往使得脚本变得很长

## Slide 35: Systemd
早期的init启动服务叫System V
后来Ubunt有一个UpStart
现在都用Systemd, 作者来自RedHat的工程师Lennart Poettering
如果你想管好你的Linux服务，学学Systemd这个工具吧。
systemctl是 Systemd 的主命令，用于管理系统，
至于自己做服务，那需要写它的配置脚本了

## Slide 36: ARM Linux的启动过程
ARM MCU没有BIOS，但是有BootLoader.
首先选择启动介质
引导介质中的BootLoader，现在常常用Uboot
Uboot配置相关引导参数找到Kernel
Kernel引导，加载Linux内核
检查各类硬件设备，加载驱动
挂装根文件系统
执行init进程
启动运行脚本。。。