## Slide 1: 嵌入式应用系统设计 embedded application system design
主讲教师：黄建伟
内工大研究生专业选修课

## Slide 2: 第四章 ARM处理器体系结构及接口设计
通用嵌入式系统组成
体系结构的分类
ARM处理器历史概述
ARM的内核特点
ARM处理器硬件结构
ARM处理器地址空间
ARM汇编指令及寻址
硬件接口知识
ARM 嵌入式编程基础

## Slide 3: 通用嵌入式系统组成
嵌入式系统是软件硬件结合紧密的系统，一般而言，嵌入式系统的构架可以分成四个部分：
处理器
存储器
输入输出
软件

## Slide 4: 通用嵌入式系统组成

## Slide 5: 硬件
以嵌入式处理器为中心，由存储器、I/O设备、通信模块以及电源等必要辅助接口组成。嵌入式系统不同于普通计算机组成，是量身定做的专用计算机应用系统
在实际应用中的嵌入式系统硬件配置非常精简，除了微处理器和基本的处围电路以外，其余的电路都可根据需求和成本进行裁剪、定制，非常经济、可靠。
嵌入式系统的硬件核心是嵌入式微处理器，有时为了提高系统的信息处理能力，常外接DSP和DSP协处理器（也可内部集成），以完成高性能信号处理

## Slide 6: 注意
CPU可能仅仅是芯片的一个部分
嵌入式芯片通常可以看成一个简单计算机硬件系统
外围设备如果保留在芯片内部，我们叫作片内外设
芯片的整体性能指标包括，CPU运算速度、存储器大小，还有片内外设的丰富程度
芯片选型要考虑CPU、存储器、还有片内外设是否满足业务需求

## Slide 7: 软件
考虑系统复杂程度，是否需要操作系统支持
周边生态，编译链成熟度
最大限度节省时间复杂度和空间复杂度
与硬件通信的编码成本（多采用中断）
高效通信采用DMA （Direct Memory Access）

## Slide 8: 设备驱动层
设备驱动层是嵌入式系统中必不可少的重要部分
使用任何外部设备都需要有相应驱动程序的支持，它为上层软件提供了设备的操作接口
上层软件不用理会设备的具体内部操作，只需调用驱动层程序提供的接口即可。驱动层一般包括：硬件抽象层HAL、板级支持包BSP和设备驱动程序

## Slide 9: 体系结构的分类
冯.诺依曼体系结构
数据和指令都存储在一个存储器中的计算机称为冯.诺依曼机。这种结构的计算机系统由一个中央处理器单元(CPU)和一个存储器组成
哈佛体系结构
哈佛结构为数据和程序提供了各自独立的存储器，程序计数器只指向程序存储器而不指向数据存储器

## Slide 10: 冯.诺依曼体系结构

## Slide 11
冯·诺依曼体系结构模型
指令寄存器
控制器
数据通道
输入
输出
中央处理器
存储器
程序
指令0
指令1
指令2
指令3
指令4
数据
数据0
数据1
数据2

## Slide 12: 哈佛体系结构

## Slide 13
指令寄存器
控制器
数据通道
输入
输出
中央处理器
程序存储器
指令0
指令1
指令2
数据存储器
数据0
数据1
数据2
地址
指令
地址
数据
哈佛体系结构

## Slide 14: 注意
冯.诺依曼体系数据与指令都存储在存储器中，被大多数计算机所采用
哈佛体系结构程序存储器与数据存储器分开，提供了较大的存储器带宽，适合于数字信号处理，大多数DSP都是哈佛结构
x86,arm7是冯.诺依曼体系
c51,arm9是哈佛体系结构

## Slide 15: 体系差异

## Slide 16: ARM处理器的发展过程
1978年12月5日，奥地利籍物理学家赫尔曼·豪泽（Hermann Hauser）和工程师 Chris Curry，在英国剑桥创办了CPU公司（Cambridge Processing Unit）
979年，CPU公司改名为Acorn计算机公司
1985年，来自剑桥大学的才华横溢的计算机科学家Roger Wilson和Steve Furber设计了他们自己的第一代32位、6MHz的处理器，用它做出了一台RISC指令集的计算机，简称ARM（Acorn RISC Machine）。这就是第一代ARM处理器 ARM1

## Slide 17: BBC MICRO
随后，改良版的ARM2也被研发出来。ARM2被用在BBC Archimedes 305上

## Slide 18: ARM公司成立
后来 Acorn 被 Olivetti 收购，在 Andy Hopper 的提一下，1990年11月27日，Advanced RISC Machines Ltd.（简称 ARM）被分拆出来，正式成为一家独立的处理器公司
由苹果公司出资150万英镑，芯片厂商 VLSI 出资25万英镑，Acorn 本身则以150万英镑的知识产权和12名工程师入股。公司的办公地点非常简陋

## Slide 19: ARM的产品分类
ARM family
  ARM core的成员家族（ARM1，2…7，9，Cortex-）
ARM architecture
  是指ARM公司开发的基于精简指令集架构版本,类似的基于RISC的architecture也有很多，例如MIPS、AVR、Blackfin等等，都是这个概念
ARM core
  是基于ARM architecture开发出来的IP core，它是介于architecture和最终的CPU(MCU)之间的中间产品，这也是ARM商业模式的独特之处，一般ARM公司会搞一个测试SOC，vexpress

## Slide 20: ARM的内核版本
ARM7
ARM9
ARM Cortex-M, R, A

## Slide 21: 各个时期的版本
英文中13是一个不吉利的数字，所以到ARM11之后，ARM不打算再用数字了，
后来叫作Cortex cores， 英['k:teks] 美[krteks] n. 皮质;树皮;果皮
Cortex cores三个分支
Cortex-M: 用作控制领域
Cortex-R: 用作数字信号处理
Cortex-A: 用作通用计算CPU
注意：ARM7指令集版本是v3
ARM9指令集版本是v4
Cortex指令集版本是v7/8

## Slide 22: 各个时期的版本
后来Cortex-M迅速开疆扩土，不断壮大：
M0,M0+,M1,M3,M4,M7
尤其以STM32最为丰盛
Cortex-R系列看不见摸不到，分化为：
R4,R5,R7,R8,R52..

## Slide 23: 各个时期的版本
Cortex-A系列侵占了95%以上的手机芯片市场，2016年7月18日被软银公司以234英镑（约321.7亿美元）收购，A系列目前正在向着服务器市场和桌面市场进军
32bit
64bit

## Slide 24: 第三方
除了 ARM 公司自己设计的内核，还有些内核实现了ARM指令集，是由具有ARM架构许可证的公司独立开发

## Slide 26: ARM 特性
Java 加速 (Jazelle®)
安全性 (TrustZone®)
SIMD 和高级 SIMD
VFP or NEON™技术提供支持
Thumb指令集
…

## Slide 27: ARM的内核特点
RISC技术
流水线技术
超标量技术

## Slide 28: RISC技术
RISC结构优先选取使用频率最高的简单指令，避免复杂指令
指令长度固定，指令格式和寻址方式种类减少
以控制逻辑为主，不用或少用微码控制等措施来达到上述目的

## Slide 29: CISC与RISC的对比
类别 | CISC | RISC
指令系统 | 指令数量很多 | 较少，通常少于100
执行时间 | 有些指令执行时间很长，如整块的存储器内容拷贝；或将多个寄存器的内容拷贝到存贮器 | 没有较长执行时间的指令
编码长度 | 编码长度可变，1-15字节 | 编码长度固定，通常为4个字节
寻址方式 | 寻址方式多样 | 简单寻址
操作 | 可以对存储器和寄存器进行算术和逻辑操作 | 只能对寄存器进行算术和逻辑操作，Load/Store体系结构
编译 | 难以用优化编译器生成高效的目标代码程序 | 采用优化编译技术，生成高效的目标代码程序

## Slide 30: 流水线技术
基于3级（ARM7）、5级(ARM9)流水线体系结构的ARM处理器核
ARM10 采用了6级流水线，ARM11采用了8级
Cortex-A8是13级指令流水线，10级NENO媒体流水线
注意：流水线跟CPU Cache技术相关联，主旨是让CPU转的更快！

## Slide 31
简单的3级流水线如下：
取指级。取指级完成程序存储器中指令的读取，并放入指令流水线中。
译码级。对指令进行译码，为下一周期准备数据路径需要的控制信号。这一级指令“占有”译码逻辑，而不“占有”数据路径。
执行级。指令“占有”数据路径，寄存器堆栈被读取，操作数在桶式移位器中被移位，ALU产生相应的运算结果并写回到目的寄存器中，ALU结果根据指令需求更改状态寄存器的条件位。

## Slide 32: 三级流水线

## Slide 33: 思考一些问题
流水线预先取到的指令放到了哪里？
会不会影响CPU的执行序列？

## Slide 34: 三级流水线
为增加处理器指令流的速度，ARM7 用3级流水线.
  允许多个操作同时处理，比逐条指令执行要快。
PC指向正被取指的指令，而非正在执行的指令
Fetch
Decode
Execute
从存储器中读取指令
解码指令
寄存器读（从寄存器Bank）
移位及ALU操作
寄存器写（到寄存器Bank ）
PC PC
PC - 4 PC-2
PC - 8 PC - 4
ARM Thumb

## Slide 35: 三级流水线
在3级流水线的执行过程中，当通过R15寄存器直接访问PC时，必须考虑此时流水线执行过程的真实情况。
程序计数器R15（PC）总是指向取指的指令，而不是指向正在执行的指令或正在译码的指令。一般情况下，人们总是习惯把正在执行的指令作为参考点，称为当前第1条指令，因此，PC总是指向第3条指令。
对于ARM指令，有：
PC值＝当前程序执行位置＋8
对于Thumb指令，则有：
PC值＝当前程序执行位置＋4

## Slide 36: 兼容性
为了保持向下兼容，在ARM9的5级流水线上，取指级增加的PC值被直接送到译码级的寄存器，穿过了两级之间的流水线寄存器，这样译码级得到的PC值就是下一条指令的PC+4，等于当前指令的PC+8
注意：PC值＝当前程序执行位置＋8，也适用于更多级数的流水线

## Slide 37: 超标量技术
超标量技术就是通过重复设置多套指令执行部件，同时处理并完成多条指令，实现并行操作来达到提高处理速度的目的
ARM7、ARM9和ARM11等，都是单周期指令机
ARM公司的较新的处理器将是每周期能处理多重指令的超标量机。超标量机能在一个时钟周期内同时执行多条指令，因而CPU的效率得到大大地提高

## Slide 38
超标量技术
超标量技术：通过重复设置多套指令执行部件，同时处理并完成多条指令，实现并行操作来达到提高处理速度的目的。
控制
指令1
寄存器
指令单元
指令单元
指令2

## Slide 39
超标量执行
超标量技术：超标量CPU采用多条流水线结构。
执行1
取指
指令
译码2
译码1
执行2
执行1
取指
译码2
译码1
执行2
流水线1
流水线2
数据回写

## Slide 40: 多核超标量
Cortex-A15 MPCore处理器具有无序超标量管道，带有紧密耦合的低延迟2级高速缓存，该高速缓存的大小最高可达4MB

## Slide 41: 基于ARM核的微处理器
ARM核的硬件结构
ARM核的数据流模型
ARM处理器工作模式和工作状态

## Slide 42: Arm核硬件结构

## Slide 43: 硬件结构
ARM处理器
控制整个器件。一个ARM处理器包含了一个内核以及一些外围部件，它们之间由总线连接。这些部件可能包括存储器管理和Cache
控制器
协调系统的重要功能模块。两个最常见的控制器是中断控制器和存储器控制器

## Slide 44: Arm核硬件结构
外设接口部件
提供芯片与外部的所有输入/输出功能，器件之间的一些独有特性就是靠不同的外设接口功能来体现的。
总线
用于在器件不同部件之间进行通信

## Slide 45: 总线
ARM处理器中广泛使用的总线结构称为高级微控制总线结构(AMBA)
最初的AMBA总线包含ARM系统总线(ASB)和ARM外设总线(APB)
之后又提出一种称为ARM高性能总线(AHB)

## Slide 46: 总线
AHB总线连接高性能的片内外设接口
APB总线连接较慢的片内外设接口
AHB-APB总线一个特殊的桥，用于APB和AHB总线连接

## Slide 47: ARM核的数据流模型
ARM处理器采用Load－store体系结构:
load指令从存储器复制数据到内核的寄存器
store指令从寄存器里复制数据到存储器
注意：数据通过数据总线进入处理器核，这里所指的数据可能是一条要执行的指令或一个数据项。指令译码器在指令执行前先将它们翻译。每一条可执行指令都属于一个特定的指令集

## Slide 48: 注意
若32-bit ARM内核是32位处理器，大部分指令认为寄存器中保存的是32位有符号或无符号数
当从存储器读取数据至一个寄存器时，符号扩展硬件会把8位和16位的有符号数转换成32位
注意：没有直接操作存储器的数据处理指令，因此数据处理只能在寄存器里进行！

## Slide 49: 工作模式和工作状态
7种工作模式
2种工作状态

## Slide 50: 7种工作模式
用户模式（USR）：ARM处理器正常的程序执行状态
快速中断模式（FIQ）：用于高速数据传输或通道处理
外部中断模式（IRQ）：用于通用的中断处理
管理模式（SVC）：操作系统使用的保护模式
中止模式(ABT)：当数据或指令预取终止时进入该模式，用于虚拟存储及存储保护。
未定义指令模式（UND）：当未定义的指令执行时进入该模式，用于支持硬件协处理器的软件仿真。
系统模式（SYS）：运行具有特权的操作系统任务
Armv7之后又追加了2种模式: 监视模式（MON）和虚拟机监视器模式（HYP）
当我们说成是7个的时候，通常是省略了MON和HYP这两个，其中MON主要用于trust OS（安全OS），而HYP主要用于hypervisor（虚拟化）

## Slide 51: 9种工作模式

## Slide 53
存储系统机制
软件
嵌入式处理器
接口
接口
存储器
板级支持包
嵌入式操作系统
应用程序
输入
输出
硬 件
软 件
存放程序和数据

## Slide 54: 存储层次结构

## Slide 55
在这种存储器分层结构中，上面一层的存储器作为下一层存储器的高速缓存。
CPU寄存器就是cache的高速缓存，寄存器保存来自cache的字
cache又是内存层的高速缓存，从内存中提取数据送给CPU进行处理，并将CPU的处理结果返回到内存中
内存又是主存储器的高速缓存，它将经常用到的数据从Flash等主存储器中提取出来，放到内存中，从而加快了CPU的运行效率
嵌入式系统的主存储器容量是有限的，磁盘、光盘或CF、SD卡等外部存储器用来保存大信息量的数据
在某些带有分布式文件系统的嵌入式网络系统中，外部存储器就作为其他系统中被存储数据的高速缓存

## Slide 56: ARM核的硬件结构